广东工商职业学院二期工程（图书馆、学生公寓C1、钟楼T1以及教学实训楼D1、K1、G2~G6）建设项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

建设单位：广东工商职业学院

编制单位：广东工商职业学院

编制时间：2019年7月

## 目  录

1 污染物治理设施简介	1

2 验收过程简况	1

2.1建设项目建设过程	1

2.2生产调试过程	2

2.3验收工作过程	2

3 其他环境保护措施的实施情况	3

3.1 监测计划	3

3.2 环保标识牌规范化	3

3.3 风险防范措施	3

3.4 环境保护设施日常运行维护制度	3

4 整改工作情况	3

## 1 污染物治理设施简介

广东工商职业学院二期工程（图书馆、学生公寓C1、钟楼T1以及教学实训楼D1、K1、G2~G6）建设项目位于肇庆市北岭七星岩旅游景区工商学院校园内（中心地理坐标：112°28′42.52″E，23°5′32.87″N）。建设单位于2016年6月委托河南鑫垚环境技术有限公司编制《广东工商职业学院二期工程建设项目环境影响报告表》并报肇庆市环境保护局端州分局，并于2016年8月10日取得肇庆市环境保护局端州分局的审批意见（批文号：肇端环建[2016]35号）。建设期间，建设单位按照环评及其批复的要求，对产生污染物进行了相应的治理：

（1）项目实行雨污分流，污水管和雨水管均已与市政管道接驳，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入肇庆市第三污水处理厂处理，尾水经处理达标后排入羚羊涌，最终汇入西江。

（2）地下停车库设置机械通风系统，机动车产生的尾气经排风井引至地面排放。同时对排风口周边进行绿化，对环境影响较小。

（3）本验收项目已对各公共设施已做好各项消声、减振的措施；项目内人流出入口和机动车出入口独立设置，形成有效的人车分离体系统，保证区内交通顺畅。

（4）噪声采用小区车辆减速，禁止鸣哨；同时加强厂区内绿化等措施，噪声对环境影响较小。

（6）项目投入使用后，固废的主要来源为师生日常生活办公中产生的生活垃圾。项目产生的生活垃圾由校园物业管理公司的清洁工人送至临时垃圾收集点，再由环卫部门统一清运。固体废弃物得到有效处理，没有对周围环境造影响。

## 2 验收过程简况

### 2.1建设项目建设过程

2017年7月，本项目开始建设。项目分两阶段建设，第一单元项目为学生宿舍、教学实训楼（A1、A2、A3、A6、A7）以及跳水游泳馆、网球馆，分别于2017年11月30日、2017年12月11日完成了竣工环保验收。

本次项目验收范围为第二单元工程项目，即为图书馆、学生公寓C1、钟楼T1以及教学实训楼（D1、K1、G2~G6）工程项目，验收内容为图书馆（5层及地下停车库），学生公寓C1（11层）、钟楼T1（13层）、教学实训楼（4层D1、3层K1、3层G2~G6及地下车库）。至2019年6月，主体工程与污染物治理设施基本同步建成。

### 2.2生产调试过程

本项目建设完成后，进入生产调试阶段。调试期间，建设单位积极响应环保政策和要求完善各项手续，自行建立环保管理制度等，没有收到环保投诉。设项目环境管理“三同时”制度，建立及完善项目各项环境保护管理规章制度，执行情况良好；建立较完善的环境保护档案，管理良好；重视绿化工作，区内绿化较好。

### 2.3验收工作过程

调试期间，建设单位一直严格执行环保治理工作和完善各项环保手续，污染物排放稳定达标，经自查核实后认为基本符合竣工环保验收的条件，随后就开始启动本项目环境保护竣工验收工作。2019年7月，建设单位委托广州华清环境监测有限公司对该项目进行了验收监测。建设单位根据验收监测报告及项目的实际建设情况，自行编制了本项目的竣工环境保护验收调查报告。验收监测报告对本项目建设概况、生产工艺与污染物治理工艺、污染物排放监测结果等进行了调查、分析、评价。据验收调查报告显示，本项目生活污水排放口监测的污染物pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油均能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）水污染物排放限值第二时段三级标准后经市政管网排入肇庆市第三污水处理厂处理达标后排放，间排西江；地下停车场废气经过机械排风系统抽至地面，经空气扩散稀释作用，再通过管理区内绿化植物本身的净化作用，进一步减小汽车尾气的影响，外排浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放；项目东、西、北面边界噪声排放均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准[即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)]的要求；南面噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准[即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)]的要求；项目产生的生活垃圾实行分类收集，并袋装化，由每天固定时间（一天收集一次）统一收集到各垃圾收集点，再由环卫部门统一清运。

2019年7月21日，建设单位在本单位会议室组织召开了《广东工商职业学院二期工程（图书馆、学生公寓C1、钟楼T1以及教学实训楼D1、K1、G2~G6）建设项目》竣工环境保护验收会。会议邀请了3名技术专家（名单见验收意见）、设计单位、施工单位监理单位、验收监测单位（东莞市华溯检测技术有限公司）等数名代表，与建设单位代表组成验收工作组，对本项目展开环境保护设施验收审查和评价。验收会上专家及其他验收工作组成员主要依据《广东工商职业学院二期工程建设项目》及其审批意见对项目建设现场进行了勘察，并对验收调查报告进行审阅，未提出现场整改意见。

建设单位综合考虑各验收工作组成员意见，结合本项目建设现场情况以及验收监测报告和验收调查报告的内容，提出了《广东工商职业学院二期工程（图书馆、学生公寓C1、钟楼T1以及教学实训楼D1、K1、G2~G6）建设项目竣工环境保护设施验收意见》，意见中验收结论为：本项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度，项目主要建设内容和主要污染物的治理措施基本符合环评及其批复文件要求，主要污染物能够实现达标排放，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

## 3 其他环境保护措施的实施情况

### 3.1 监测计划

### 环境影响报告表及批复未提出监测计划。

### 3.2 环保标识牌规范化

公司依据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，遵循“便于采样、便于计算监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置了主要环保治理设施、应急事故池等排放源等环境保护图形标志牌。

### 风险防范措施

为更好消除环境风险事故隐患，公司自行制定有环保管理制度，并按照环保管理制度要求加强职工对风险意识和事故自救能力的教育和培训，严格规范风险物质、风险源的管理，定期组织至少一年一次的应急演练。

### 环境管理状况分析与建议

项目建设按照相关法律法规进行，先进行初步设计，然后进行环境影响评价，建设单位根据实际情况、环境影响报告书及审批文件等进行施工，总体竣工后进行环境保护竣工验收调查。因此项目在环境保护管理方面已严格执行相关规定。

建议在营运期加强环境管理，减少项目对环境造成的不良影响。

### 4 整改工作情况

验收工作组在召开验收会议过程中并没有提出本项目需要进行整改的内容。